广东省粤东高级技工学校汽车维修（新能源汽车技术）重点专业项目教学设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：440000-201808-180026-0194

采购人：广东省粤东高级技工学校

采购代理机构：广东公真招标采购服务有限公司

二〇一八年九月

目  录

第一章  投标邀请函	2

第二章  用户需求书	5

第三章  投标人须知	29

一、  说明	29

1  资金来源	29

2  采购人	29

3  采购代理机构	29

4  合格的投标人	29

5  合格的货物和相关服务	30

6  投标费用	30

二  招标文件	30

7  招标文件构成	30

8  招标文件的澄清	30

9  招标文件的修改	30

三  投标文件的编制	31

10  投标的语言	31

11  投标文件构成	31

12  投标文件格式	32

13  投标报价和货币	32

14  投标人资格的证明文件	32

15  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	33

16  投标保证金	33

17  投标有效期	34

18  投标文件的式样和签署	34

四  投标文件的递交	34

19  投标文件的密封和标记	34

20  投标截止时间	35

21  迟交的投标文件	35

22  投标文件的修改与撤回	35

23  评标委员会	36

五  开标与评标	36

24  开标	36

25  投标人资格审查	36

26  投标文件的澄清	36

27  投标文件的符合性审查	36

28  评标	37

29  评标结果公示	40

六  授予合同	40

30  授标时更改采购货物数量的权力	40

31  中标通知书	40

32  签订合同	40

33  中标服务费	40

第四章  合同格式	42

第五章  投标文件格式	46

# 第一章  投标邀请函

广东公真招标采购服务有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省粤东高级技工学校（以下简称“采购人”）委托，就广东省粤东高级技工学校汽车维修（新能源汽车技术）重点专业项目教学设备采购项目进行公开招标，邀请国内合格投标人就下列内容提交密封投标。有关事项如下：

一、项目编号：440000-201808-180026-0194

二、项目名称：广东省粤东高级技工学校汽车维修（新能源汽车技术）重点专业项目教学设备采购项目

三、项目概况：

1、项目内容：采购汽车维修（新能源汽车技术）重点专业教学设备一批

2、规格数量：详见招标文件“第二章 用户需求书”

3、质保期：整个项目设备部分免费保修期为三年（易耗品保修期为一年，含上门服务，设备厂家保修期超过三年的按厂家保修条例质保）

4、完工期：合同签订后，在50个日历日内完成到货、安装、调试等工作并验收合格后交付使用

5、项目地点：采购人指定地点

6、项目预算：本项目最高限价为人民币1500000.00元，最高限价资金包括所提供设备抵达指定建设地点的货物价格、运输、装卸、安装调试、验收、培训、税费及一切技术和售后服务等费用，投标报价超过最高限价的投标将被视为无效投标。（投标人须对本项目所有内容进行投标，不允许仅对项目其中部分内容进行投标）

四、投标人资格条件：

1、投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

2、投标人须为在中华人民共和国国内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法的营业执照；

3、投标人须提供2017年度的财务审计报告或基本户银行出具的近期资信证明（2017年1月1日之后成立的单位只须提供成立至今的财务审计报告或基本户银行出具的近期资信证明）；

4、投标人须提供近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（成立不足三个月的单位只须提供成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料）；

5、投标人须在参加本项目招标采购活动的最近三年内无严重违法记录，并提供《参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函》（成立不足三年的单位只须提供成立至今在经营活动中没有重大违法记录的声明函）；

6、本项目不接受联合体投标。

五、关于拒绝存在不良信用记录的供应商参与投标的注意事项：

1、为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）有关要求，推进社会信用体系建设、健全守信激励失信约束机制，依照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对所有参与政府采购活动的投标人，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其信用记录，对被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单等存在不良信用记录的投标人，代理机构将拒绝其参与政府采购活动（处罚期限届满的除外）。

2、供应商在报名时须向采购代理机构提交通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询到的供应商自身的信用记录截图复印件（加盖公章）作为信用信息查询记录证据存档。采购代理机构将对供应商提交的信用记录截图复印件进行网上核对，如发现提交虚假查询信息者一律拒绝其报名。

六、符合资格的投标人应当在2018年9月12日起至2018年9月18日期间（每天上午9时至12时，下午14时至17时，法定节假日除外）到广东公真招标采购服务有限公司（详细地址：汕头市龙湖区练江路7号龙湖工业区F5幢南座第二层东侧北向）购买招标文件，招标文件售价人民币200元/套，售后不退（如需电子文档，请自备U盘）。

七、获取招标文件时请带齐以下资料（全部须加盖公章）：

1、有效的《营业执照》复印件一份；

2、2017年度的财务审计报告或基本户银行出具的近期资信证明（2017年1月1日之后成立的单位只须提供成立至今的财务审计报告或基本户银行出具的近期资信证明）复印件一份；

3、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（成立不足三个月的单位只须提供成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料）复印件一份；

4、《参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函》（成立不足三年的单位应提供成立至今在经营活动中没有重大违法记录的声明函）原件一份；

5、《法定代表人身份证明书》原件一份，法定代表人身份证复印件一份；

6、《法定代表人授权委托书》原件一份，被授权人身份证复印件一份（若委托代理人领取招标文件）；

7、投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询到的信用记录截图复印件各一份。

以上文件在报名登记时必须提供原件核对，文件提供人应保证以上文件真实可靠，如因所提供文件不实导致与本项目有关的任何损失由提供人承担。

八、投标文件递交截止时点：2018年10月8日下午15时00分（提前半小时接收投标文件）。

九、投标文件递交地点：汕头市龙湖区练江路7号龙湖工业区F5幢南座第二层东侧北向。

十、开标时间：2018年10月8日下午15时00分。

十一、开标地点：汕头市龙湖区练江路7号龙湖工业区F5幢南座第二层东侧北向。

十二、公告期限：2018年9月12日至2018年9月18日（5个工作日）。

十三、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式。

1、采购人联系方式

采购人名称：广东省粤东高级技工学校

采购人地址：广东省汕头市金新路85号

采购人联系人：夏老师

采购人联系电话：0754-89690115

采购人传真：0754-89690115

2、采购代理机构联系方式

采购代理机构名称：广东公真招标采购服务有限公司

采购代理机构地址：汕头市龙湖区练江路7号龙湖工业区F5幢南座第二层东侧北向

采购代理机构联系人：蔡小姐

采购代理机构联系电话：0754-87224019

采购代理机构传真：0754-87224019

# 第二章  用户需求书

一、总则

- 项目名称：广东省粤东高级技工学校汽车维修（新能源汽车技术）重点专业项目教学设备采购项目

- 供货及安装调试期：合同签订后，在50个日历日内完成到货、安装、调试等工作并验收合格后交付使用。

- 中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括产品供货、配套备品备件提供、运输、卸货、安装、调试、检验、验收、培训等相关服务以及投标人认为必要的其他服务；投标人应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用。

- 质保期：整个项目设备部分免费保修期为三年（易耗品保修期为一年，含上门服务，设备厂家保修期超过三年的按厂家保修条例质保）

- 付款方式：

（1）签订政府采购合同后，整个项目经采购人验收合格，及运行一周后无故障并提供足额、合法、有效的凭证后，中标人支付本项目中标金额的5%款项作为履约保证金。

（2）中标人负责办理相关付款资料、提供全额含税发票，经审批后，采购人在10个工作日内办理申请财政支付手续，按政府集中支付程序一次性向中标人支付本项目金额的100%款项，付款时间最终以省财政拨付的时间为准。

（3）自项目验收合格之日起3年后，在无质量问题情况下由采购人返还中标人所付的履约保证金。

二、项目需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训用纯电动轿车 | 1 |  |
| 2 | 智能数据采集系统 | 1 |  |
| 3 | 智能移动讲台 | 3 |  |
| 4 | 汽车故障诊断系统 | 1 |  |
| 5 | 3.3KW国标充电桩 | 1 |  |
| 6 | 40KW国标充电桩 | 1 |  |
| 7 | 绝缘测试仪 | 1 |  |
| 8 | 绝缘手套10KV | 10 |  |
| 9 | 绝缘鞋10KV | 4 |  |
| 10 | 绝缘护栏 | 4 |  |
| 11 | 新能源汽车专用举升机 | 1 |  |
| 12 | 动力电池拆装举升车 | 1 |  |
| 13 | 高压大电流继电器实训台 | 4 |  |
| 14 | 霍尔电流传感器实训台 | 4 |  |
| 15 | 热敏电阻实训台 | 4 |  |
| 16 | 高压连接器插拔实训台 | 2 |  |
| 17 | 铅酸动力电池组装连接实训台 | 4 |  |
| 18 | 磷酸铁锂动力电池（方形）解剖实训台 | 1 |  |
| 19 | 数字钳式万用表 | 20 |  |
| 20 | 新能源电驱动传动系统集成 | 2 |  |
| 21 | 新能源电驱动传动系统虚拟检测与展示软件 | 1 |  |
| 22 | 驱动电机解剖拆装实训台 | 4 |  |
| 23 | 电动汽车高压安全操作实训台 | 2 |  |
| 24 | 高压配电箱 | 1 |  |
| 25 | 高压配电箱 | 1 |  |
| 26 | 电机控制器 | 1 |  |
| 27 | 电机控制器 | 1 |  |
| 28 | 高压安全防护套装 | 2 |  |
| 29 | 人体模特 | 1 |  |
| 30 | 绝缘手套测试工具 | 1 |  |
| 31 | 常用绝缘工具套装 | 6 |  |
| 32 | 高压检测仪器套装 | 8 |  |
| 33 | 急救箱 | 1 |  |
| 34 | AED自动体外模拟除颤仪（训练专用） | 1 |  |
| 35 | 液晶彩显高级电脑心肺复苏模拟人 | 1 |  |
| 36 | 护栏杆及隔离带套装 | 10 |  |
| 37 | 绝缘工作台 | 6 |  |
| 38 | 红外测温仪 | 2 |  |
| 39 | 气、电、灯组合鼓 | 6 |  |
| 40 | 绝缘杆 | 2 |  |
| 41 | 绝缘夹钳 | 2 |  |
| 42 | 装有绝缘柄的工具 | 2 |  |
| 43 | 非接触式试电笔 | 2 |  |
| 44 | 耐压测试仪 | 2 |  |
| 45 | 数字电桥 | 2 |  |
| 46 | 脉冲测试仪 | 2 |  |
| 47 | 端子测试工具（万用接线盒） | 1 |  |
| 48 | 端子拆卸工具 | 1 |  |

三、项目基本要求

1、投标人所投设备必须是厂商原装的、全新的，无知识产权使用纠纷，形状、规格、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。质量必须符合国家质量检测标准及环保要求，并提供使用说明书及相关材料，如设备材料不符合要求由此产生的一切费用均由中标人负责。

2、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在“采购设备清单及技术参数”中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

3、货物的包装和发运必须符合系统的产品特性要求，每一包装箱必须附有装箱清单。

4、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能符合本“采购设备清单及技术参数”中提出的要求。

5、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

6、投标人报价时应以投标文件为准。

7、本项目不允许投标人在中标后将本次招标合同的设备分包给其他企业供货、实施或维护，一经发现将取消其中标人资格，同时，因此产生的一切损失、延误由中标人承担。

8、为保证供货渠道的合法性，产品的质量、售后服务等，投标人必须承诺在中标后出具生产厂商的针对本项目的主要产品供货证明函签订合同，否则取消中标资格。

四、包装、运输、保管及保险

1、由中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2、中标人负责将设备送到采购人指定卸货地点，并承担设备保险、运输、装卸车、货物现场的卸货、就位等全部费用。

3、各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

五、安装调试

1、中标人按采购人要求，在采购人指定的地方负责本项目的安装。

2、调试：按国家相关施工验收规范和合同的要求进行，分阶段进行调试。

3、设备的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。投标标书中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

六、检验

设备的厂验和现场检验将采用随机抽样测试方法，其测试内容由采购人在技术要求书中任意选择,抽样的数量可为每个品种的5%取整进行测试。

七、验收

1、安装工程开始前，中标人按照采购人的通知，共同开箱检验，主要检验设备的外观质量，设备的原产地及数量。

2、国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。

3、投标人应给出设备详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

4、设备安装调试完毕，中标人向采购人递交设备安装调试记录和竣工通知书，由双方代表签字生效。并由甲、乙双方组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，中标人应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。

5、验收由采购人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求在采购人指定地点进行。

八、质量保证及售后服务

1、产品质保期：整个项目设备部分免费保修期为三年（易耗品保修期为一年，含上门服务，设备厂家保修期超过三年的按厂家保修条例质保）。保修期自验收合格后交付使用之日计算，保修期内，免费更换正常使用情况下损坏的零件及上门服务。产品保修期按厂家标准保修条款执行。保修期满后，提供终身优惠的有偿售后服务。

2、中标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的售后质保及技术服务。

3、质保期内，上门、维修、更换配件以及退货的实际费用由中标人承担。质保期后，中标人须提供设备的终身维修服务，只收成本费。

4、不论质保期内外，中标人对使用人提出的质量问题和维修要求，必须在4小时内做出响应，如需上门处理须在24小时内到达现场，及时解决问题，直到故障排除为止。

5、中标人随时电话或书面解答系统使用方面的疑问，根据需要派人到现场服务。

6、制造商执行的货物制造、检验和验收的标准要达到国标及同等相关标准。

7、中标人负责在采购人现场免费对操作人员及维修人员进行培训，保证操作人员能独立操作，以及对设备的简单维护保养。

九、技术资料及知识产权要求

1、中标人应于验收后向用户提供一式四份验收报告，负责技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

2、中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

3、中标人供货时须提供以下文件：装箱清单、设备合格证、合同规定的备品配件、主要元器件的出厂合格证、主要元器件的安装使用说明书。

4、在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。

十、采购人配合条件

1、投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

2、在合同履行过程中，采购人将提供必要的配合及协调，如：根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书、与中标人一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件等。

十一、采购设备清单及技术参数

| 序号 | 元件名称 | 功能要求、技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实训用纯电动轿车 | 基本参数要求：比亚迪E5全新整车 2017年10月份以后出厂全新纯电动车轿车 长约4680mm 宽约1765mm 高约1490mm 轴距约2660mm 前轮距约1525mm 后轮距约1520mm 行李箱容积 450L 行李箱盖开合方式 手动 行李箱打开方式 上掀 车门数 4 电机最大功率 160kW 电机最大扭矩 310Nm 电池容量 43kW•h 纯电最高续航里程 256km 变速箱 电动车单速变速箱 车体结构 承载式 转向助力 电子 前制动类型 通风盘 后制动类型 盘式 手刹类型 电子驻车制动 驱动方式 前轮驱动 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 后悬挂类型 多连杆独立悬架 安全配置 驾驶位安全气囊 ● 副驾驶位安全气囊 ● 安全带未系提示 ● 后排安全带 ●后排中间三点式安全带 ● 无钥匙进入系统 ● 遥控钥匙 ● 无钥匙启动系统 ● 发动机电子防盗 ● 前轮胎规格 205/50 R16 后轮胎规格 205/50 R16 备胎类型 非全尺寸 轮毂材料 铝合金 行车辅助 ABS(刹车防抱死制动系统) ● 电子制动力分配系统 ●EBA/EVA(紧急制动辅助系统) ● TCS(牵引力控制系统) DSC(动态稳定控制系统) ● 配套新能源汽车文化建设(挂图、标牌等) |
| 2 | 智能数据采集系统 | 一、产品要求 数据采集器，是一款辅助新能源汽车维修与检测的数据采集与显示设备。该设备通过原厂协议通过进行数据采集，并将数据以无线蓝牙或USB有线方式传输至PC端数字化与图形化显示界面。可显示单体电池数据、电池模组数据、电池包总成数据、电机控制数据等共计139项实时动态数据，弥补原厂解码器不能读取单体电池电压、电池模组电压等数据的缺陷。显示软件安装在70寸具备电子白板功能的智能移动讲台中，显示界面清晰明了，供教师、学员在新能源课程或维修实训中进行新能源整车数据分析和参考。 二、功能要求 1.实时采集整车数据，并转换为数字和图形信息，了解高压电池、电机控制器、高压配电箱等系统执行器、控制器、传感器的工作状态、工作电压、工作电流的实时变化情况。 2.原车OBD接口直接供电和采集信息。 3.采用高达120MHZ的高性能GD32F105RCT6芯片、高集成、低功耗电路设计。 4.采用工业级元器件,避雷、静电、短路、反接保护等多重保护措施,高抗扰,耐高压安全稳定耐用。 5.内置ESD、TVS管等多极保护,有效释放瞬间大电流,静电。 6.内置共模滤波器，抑制共模干扰，抗干扰能力提升10倍。 7.外置蓝牙天线，有效传输距离达到20米以上。 ▲三、实训项目要求 实时数据监测 1.BMS模块 序号 数据 序号 数据 1 总电压 11 最大允许功率 2 电池模组电压 12 绝缘阻值 3 单体电池电压 13 预充状态 4 最低电池电压（编号） 14 高压互锁信息 5 最高电池电压（编号） 15 预充接触器状态 6 最低温度号 16 充电继电器状态 7 最高温度号 17 正极继电器状态 8 平均温度 18 分压接触器状态1 9 剩余电量 19 分压接触器状态2 10 当前电流 20 高压系统状态 2.ACU主控制器 序号 数据 序号 数据 1 真空泵状态 3 风扇模式 2 真空压力值 4 水温 3.DC-DC模块 序号 数据 序号 数据 1 DC工作模式 3 低侧电压 2 高侧电压 4.GCM档位器 序号 数据 1 档位状态 5.ACC空调压缩机控制器 序号 数据 序号 数据 1 压缩机状态 4 负载电流 2 压缩机转速 5 压缩机当前功率 3 负载电压 6.BCC电池冷却控制器 序号 数据 序号 数据 1 电池冷却系统开启状态 4 电磁阀状态 2 电池冷却副水箱液位 5 电子膨胀阀位置 3 水泵继电器状态 6 工作电压 7.PTC空调水加热器 序号 数据 序号 数据 1 左侧散热片温度 5 负载高压电源 2 右侧散热片温度 6 负载电流 3 PTC档位 7 PTC消耗功率 4 冷却液温度 8.IK系统 序号 数据 序号 数据 1 已匹配的钥匙数 9.EPB电子驻车系统 序号 数据 序号 数据 1 电源电压 4 左电机电流 2 驻车制动开关状态 5 右电机电流 3 EPB工作状态 6 ECU温度 10.ABS模块 序号 数据 序号 数据 1 四轮轮速 7 左后进液阀状态 2 车速 8 左后出液阀状态 3 阀继电器电压 9 右前进液阀状态 4 制动踏板状态 10 右前出液阀状态 5 左前进液阀状态 11 右后进液阀状态 6 左前出液阀状态 12 右后出液阀状态 11.LBMS低压电池管理系统 序号 数据 序号 数据 1 充放电状态 6 3号单体电池电压 2 SOC过低请求充电命令 7 4号单体电池电压 3 总电压 8 电流 4 1号单体电池电压 9 平均温度 5 2号单体电池电压 12.CS组合开关 序号 数据 序号 数据 1 小灯开关 6 前雾灯开关 2 近光灯开关 7 后雾灯开关 3 远光灯开关 8 前雨刮开关 4 左转向灯开关 9 前洗涤器开关 5 右转向灯开关 13.VTOG-DSP2 序号 数据 序号 数据 1 电机开启状态 12 电机转速 2 制动踏板状态 13 电机扭矩 3 驻车开关状态 14 电机功率 4 档位状态 15 电机温度 5 与ESP通讯状态 16 交流A相电流 6 与ABS通讯状态 17 交流B相电流 7 与电池管理器通讯状态 18 交流C相电流 8 与主控制器通讯状态 19 OBC充电请求 9 油门位置 20 充电口温度 10 脚刹深度 21 IGBT温度 11 动力电机母线电压 14.ACB空调控制器 序号 数据 序号 数据 1 风速 9 PTC状态 2 送风模式 10 主驾吹面通道温度 3 车内温度 11 主驾吹脚通道温度 4 车外温度 12 水泵继电器状态 5 蒸发器温度 13 空调高压模块状态 6 压力值 14 主驾冷暖电机位置 7 鼓风机正端继电器控制 15 蒸发器出口冷媒温度 8 电动压缩机状态 16 蒸发器出口压力 15.RCM水冷车型配电盒 序号 数据 序号 数据 1 前舱盖开关状态 5 近光灯继电器状态 2 报警器继电器状态 6 远光灯继电器状态 3 前洗涤继电器状态 7 前雾灯继电器状态 4 前雨刮调速继电器状态 8 喇叭状态 基本配置 OBDII数据线1条，数据采集器1台，USB线1条，蓝牙天线1条，蓝牙接收器1个，16G以上内存U盘1个等。 |
| 3 | 智能移动讲台 | 功能要求 1.显示模块参数 （1）屏幕显示尺寸：70 英寸 。 （2）液晶屏类型：节能屏 A规液晶屏。 （3）显示色彩：24bit真彩（16.7M）；显示对比度：5000:1；亮度： 350cd/㎡；最大可视角：≈176°。 （4）为方便教师操作，要求全屏触控操作，物理按键数量＜2个。 2.触摸显示技术 （1）触摸技术：红外感应十点触摸技术。 （2）首点响应速度8ms，连续点响应速度4ms。 （3）触控的书写响应速度：书写后在屏幕显示的响应速度小于25MS，肉眼几乎无法看出笔迹滞后，无延迟感。 3.整机稳定、易用性 （1）任意通道10点流畅批注。 （2）在比较刺眼的任意背景下（也就是任意通道画面下），能识别老师是否在书写,自动开启护眼模式,平滑智能降低显示亮度,以达到保护操作者视力健康的作用。 （3）电视支持双网口交换机功能，WAN口接入后，另一个lan口可环出给外接的其他电脑，方便外接有线网络。 （4）在任意信号源通道下，在屏幕任意位置均可通过手势调取快捷操作菜单，方便老师操作。 （5）嵌入式操作系统软件，在任意信号源通道下，快捷操作菜单功能包括信号通道切换、一键进入安卓主页，一键多程序运行预览，一键返回操作，一键切换无尘板书页，一键任意通道截屏，聚光灯，展台，遮幕，文档快速分类浏览，云上传、同步下载等教学功能，主要功能图标具备明显中文标识。 （6）在任意信号源通道下，可一键切换到无尘板书页面，可支持常用的护眼绿板、黑板、护眼白板等。 （7）在任意信号源通道及无尘板书画面上，支持铅笔、荧光笔、图形自动识别笔、文字识别笔、十种以上不同颜色的切换使用，同时支持十人或以上用笔或手指等任何不透明物体进行流畅书写及操作。 （8）在任意信号源通道及无尘板书画面上，可对书写笔迹、手写识别的图形及文字、插入的图片进行放大、缩小、旋转、移动、撤销、重做、圈选擦除、全部擦除等操作。 （9）在任意信号源通道及无尘板书画面上书写批注后，可多指识别进行页面漫游，无限扩大批注版面。 （10）在任意信号源通道及无尘板书画面上书写批注后，支持手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 （11）在任意信号源通道及无尘板书画面上书写批注后，可通过多指快速滑动一次性擦除所有笔迹。 （12）在任意信号源通道下，同一通道背景可添加多页标注页面。可一键截屏保存任意通道的画面，保存的画面可自动覆盖到当前的信号上，且可对此画面任意或局部的放大、旋转、移动、删除、锁定位置、复制等操作。 （13）在不打开任何软件（包括白板软件）时，操作者在书写批注时，只需要改变触控手势的形状就可以智能识别书写、局部擦除、全部擦除、画面漫游、鼠标单击、双击以及右键、上下翻页等操作，免去来回切换工具图标的繁琐操作。 （14）在任意信号源通道及无尘板书画面上书写批注，切换到鼠标时，笔迹自动隐藏，再切回笔批注时，原批注笔迹自动恢复。 （15）任意通道下，板书的内容（画笔轨迹、图形、图片、文字）可以保存为自定义文件，打开保存的文件内容可以再次编辑（平移、旋转、缩放）。 （16）电脑windows系统以及安卓系统均关闭时，交互平板仍可进行板书批注、切换不同背景颜色板书页面、常用的铅笔、荧光笔、图形自动识别笔、文字识别笔以及聚光灯，展台，遮幕等教学工具，可实现文档快速分类浏览，云上传、同步下载等功能。 4.教学软件 （1）界面简洁易懂，人性化交互性UI设计。 （2）多种笔及填充：提供铅笔、钢笔、毛笔、激光笔、荧光笔、彩虹笔、对象笔、纹理笔等形式多样的电子板书笔，可实现区域和边框填充。 （3）擦除功能：使用板擦可通过多种方式随时把屏幕上标注的字迹擦除,可以用传统的橡皮擦擦除，也可以用框选擦除，或者直接清空当前页。 （4）图形功能：可以绘制各种线型以及平面几何图形，具有直线、虚线、箭头、圆形、三角形、四边形、五角星、环形、批注、立体体、图形识别。 （5）提供常用教学工具：放大镜、时钟、图表工具、拉幕、聚光灯、屏幕捕获、屏幕录制、黑屏肃静。 二、技术参数 1.屏幕显示尺寸：70 英寸 。 2.液晶屏类型：节能屏 A规液晶屏。 3.显示色彩：24bit真彩（16.7M）；显示对比度：5000:1；亮度：350cd/㎡；最大可视角：≈176°。 4.为方便教师操作，要求全屏触控操作，物理按键数量＜2个。 5.伴音输出功率：≥15W*2；电源要求：220V~50/60Hz。 6.电源管理:待机＜1W, 工作约300W；整机寿命：≥50000小时。 三、配置要求 1.输入输出接口 （1）前置接口：电脑接口USB3.0*1、USB2.0*1；多媒体USB*1；外接触控USB*1；HDMI*1； 3.5 AUDIO in*1；6.5mm MIC in*1。 （2）其他接口输入：IEC*1、AV*1、YPBPR*1、VGA*1、HDMI*2、3.5mm音频接口*1、USB touch*1、RS232*1、RJ45(WAN)*1、RJ45(LAN)*1、TF*1、多媒体USB3.0*2。 （3）其他接口输出：AV-out*1、 earphone out*1、同轴SPDIF out*1、WiFi*1 。 2.电性能 伴音输出功率：≥15W*2；电源要求：220V~50/60Hz。 电源管理:待机＜1W, 工作约300W；整机寿命：≥50000小时。 3.电脑配置： CPU: ≥I7-4790。 内存：≥8G DDR3。 硬盘：≥500G HDD。 |
| 4 | 汽车故障诊断系统 | 一、产品要求 该设备是针对所有车系专门研制的辅助维修设备。它能对所有车型进行随车故障诊断，也能方便地进行维修资料升级，以支持对后续新车型新系统的维修诊断。产品配备大容量的存储空间，可以容纳现阶段上市车型的诊断程序，方便实用，性能优越。 二、功能要求 1. 通用性：操作方式简单、明确，并且每一个显示页面都会有相应的操作指示。支持对现有上市新能源车型各系统进行故障诊断。 2. 升级便利：集成了设备固件更新、维修诊断资料升级等功能，可以方便用户设备升级。诊断设备的最新发布资料可以从公司服务网站获取。 3. 无线或有线车辆VIN码识别；启动网、ESC网、动力网、舒适网、gateway系统扫描；显示每个电脑模块故障码，用于车辆故障分析查找和清除。 4. 能够对所有模块数据流读取和分析，含动力电池包信息，电机控制器信息，整车主控制器信息，档位信息，EPB信息，ESP信息，EPS信息，空调控制信息，电动压缩机信息，PTC信息。 5. 可以查询车辆维修手册。 ▲此诊断系统作为本项目核心仪器设备，与主流新能源车维修4S店使用诊断仪相同；配置包含：VDCI设备1件，VDCI专用诊断线1条，USB线束1条，诊断工具箱1件，产品说明书1本，平板主机1台，电源适配器1条，车载充电器1条，挂钩1个，手写笔1支，平板手托1个，跳线转接头1个。 |
| 5 | 3.3KW国标充电桩 | 一、功能要求 1.产品设计智能：具有充电自动恢复功能和冷启动随机延时功能。 2. 产品设计注重安全：过压/低压、过流、过温保护，内建漏电保护（A型），短路保护，防雷击，接地错误。 3. 充电枪满足插拔10000次。 4. 防尘防水等级IP55高于国标要求（IP54)。 二、技术参数 ▲1.充电容量：220VAC，16A，50Hz。 2.产品标准：符合国标GB/T 20234。 3.充电电缆长度：3m。 4.重量：5.5kg。 5.外观尺寸（W x H x D）：大约322 x 211 x 155mm。 6.安装方式： 壁挂，户外或户内皆可。 7.质保期：2年。 |
| 6 | 40KW国标充电桩 | 技术参数 ▲1.额定输入电压：AC380V/400V（三相）。 2.工作电压范围：AC342V-440V。 3.输入电流：Max 63A。 4.输入功率：40KW。 5.工作频率：50Hz/50Hz。 6.输出接口标准：GB/T20234。 7.防护等级：IP55。 8.产品尺寸：大约400*200*690（长*宽*高）。 9.充电枪数量：1。 10.充电枪电缆长度：3米。 11.安全保护功能：短路保护/过温保护/浪涌保护。 12.安全认证： CQC。 13.噪声：60dB。 14.冷却方式：自然冷却。 15.工作温度：-25°～40°。 16.显示方式：触摸屏，LED灯。 17.质保期：2年。 |
| 7 | 绝缘测试仪 | 一、功能要求 1.操作及携带方便。 2.强带载能力，大于1.0mA输出短路电流。 3.保护电路齐全，不怕电压反击，输出短路保护。 ▲4.外壳耐压1000V，有效保护操作人员的自身安全。 5.国际流行款式，防尘防潮结构，适用于各种工作环境。 二、技术参数 基本功能 量程 基本精度 输出电压 250/5000V/1000V ±10% 输出电流 250V（R=250KΩ）1mA ±10% 500V（R=500KΩ）1mA 1000V（R=1MΩ）1mA 绝缘电阻 200MΩ 250V：0.1MΩ-20MΩ ±(4%读数±2个字) 500V：0.1MΩ-50MΩ 1000V：0.1MΩ-100MΩ 2000MΩ 250V：20MΩ-500MΩ ±(4%读数±2个字) 500V：50MΩ-1000MΩ 1000V：100MΩ-2000M 短路电流 ﹤1mA 中值电阻 250V/500V:2MΩ 1000V:2MΩ ACV 750V ±(1读数±6字) |
| 8 | 绝缘手套10KV | 技术参数要求 材质：天然橡胶。 2.厚度：≦1.0mm。 3.试验电压：10KV。 4.结构：五指手型。 5.颜色：红色。 6.尺寸：均码。 7.本产品适用于电力,电器设备带电作业时戴用防止手部直接触碰带电体,以免遭到电击,起到手部绝缘防护作用。 |
| 9 | 绝缘鞋10KV | 技术参数要求 1.绝缘耐压10KV，每双鞋出厂前都经过严格检测。 2.采用非金属包头，具有防砸功能且绝缘性能完好。 3.低帮款式，美观舒适。 4.鞋底具有房滑条纹，坚固耐磨。 5.鞋面全部采用头道牛皮，美观耐磨，使用寿命长。 6.执行标准：Q/12XJ6164-2015。 7.尺码范围：230-280 。 |
| 10 | 绝缘护栏 | 技术参数要求 1.玻璃钢绝缘材料。 2.双层防护警示带，带明显警示标志及字样，可自由伸缩5M。 3.底座特殊设计，可有效防止倾倒。 4.6个围一个标准工位。 5.颜色为红白相间。 |
| 11 | 新能源汽车专用举升机 | 一、产品要求 产品适合应用于新能源汽车维修作业。 1.龙门式双柱结构，方便电池拆装设备无障碍通过。 2.表面喷涂非金属绝缘漆面，配合全工位绝缘垫，带漏电自动报警装置，最大限度保护操作人员的安全，免除高压触电风险。 3.具有高度限位及保险锁定装置，有效保护人员及车辆安全。 二、技术参数 1.最大举升重量：4000KG。 2.最大举升高度：1800mm。 3.安装宽度：3420mm。 4.柱间宽度：2790mm。 5.立柱高度：3900mm。 6.输入电压：380V。 7.功率：2.2KW。 |
| 12 | 动力电池拆装举升车 | 技术参数要求 产品为电动汽车动力电池安装拆卸时专用举升车。 1.平台设计有枕木结构,方便使用叉车将动力电池转运。 2.平台整体可以进行360度微调摆动0-30mm,方便安装动力电池时对齐螺丝孔位。 ▲3.举升重量：不低于1000KG。 4.举升高度：不小于1800mm。 5.平台初始高度：大约1100mm。 6.平台尺寸：大约长1245mm×宽800mm。 7.驱动方式：气动液压，气压：5-8bar。 8.举升时间：30S，下降时间：可调。 9.自带四个轮子,方便移动。 |
| 13 | 高压大电流继电器实训台 | 一、设备要求 选用主流新能源配套高压大电流继电器，为比亚迪，江淮新能源等配套；提供两款继电器，每款各两件，一件解剖，一件用于通电测量，让学员掌握高压大电流继电器内部结构和工作原理。 二、功能要求 采用主流新能源配套高压大电流继电器，与动力电池包内部使用的继电器完全相同，安装在绝缘板上，在通电状态下检测高压端子的通断。 解剖的高压大电流继电器用于内部结构认识。 教板绘制高压大电流继电器工作原理和注意事项。 实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 三、技术参数： 1.平台外形尺寸（mm）：大约700*700*1450（长*宽*高）。 2.教板外形尺寸（mm）：大约700*700（长*宽） 3.工作温度：-20°～+40°。 4. 开关电源：AC220V-DC12V-30A。 输入：220VAC。 输出电压：12V。 最大输出电流：30A。 短路保护： 有。 过载保护： 有。 散热方式：风扇散热（温控型）。 5. 高压大流继电器： EV200AAANA。 线圈电压：9～36VDC。 最大工作电压：900VDC。 额定接触电流：500A。 机械寿命：100万次。 6.高压大电流继电器：EVR200CE。 线圈电压：12VDC。 最大工作电压：1000VDC。 额定电流：200A。 短期承载电流：500A。 机械寿命：20万次。 ▲四、基本配置 高压大电流继电器EV200AAANA（两件，其中一件解剖），高压大电流继电器EVR200CE（两件，其中一件解剖），数字式万用1件，开关电源1件，手动带灯开关2件，可移动平台和教板。 |
| 14 | 霍尔电流传感器实训台 | 一、设备要求 选用主流新能源配套霍尔电流传感器，为比亚迪，江淮新能源等配套；提供两件霍尔电流传感器，一件解剖，一件用于通电测量，让学员掌握霍尔电流传感器工作原理。 二、功能要求 采用主流新能源配套霍尔电流传感器，与动力电池包内部使用的霍尔电流传感器完全相同，安装在绝缘板上，在通电状态下检测通过电流大小与输出信号之间的变化规律。 解剖的霍尔电流传感器用于内部结构认识。 教板绘制霍尔电流传感器工作原理和注意事项。 加装放电PTC放电模块，模拟强电电流。 强电电流线采用快接方式连接，使用专用扳手，可随时拆卸改变电路流向，用于改变被测电流大小。 通过改变大电流绕线圈数，进而改变霍尔电流传感器通过电流大小，在检测部位实测输出电动式电压改变，充分理解霍尔电流传感器工作过程。 实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 三、技术参数 1.平台外形尺寸（mm）：大约700*700*1450（长*宽*高）。 2.教板外形尺寸（mm）：大约700*700（长*宽）。 3.工作温度： -20°～+40°。 4. 开关电源1：SE-1000-48。 输入：220VAC/10A。 输出电压：48V。 最大输出电流：20.8A。 短路保护：有。 过载保护：有。 散热方式：风扇散热（温控型）。 5. 开关电源2：D60F15。 输入：220VAC/0.8A。 输出电压1：+15V/2.0A。 输出电压2：-15V/2.0A。 短路保护：有。 过载保护：有。 散热方式：风扇散热（温控型）。 6. 霍尔电流传感器：FS300E2。 原边额定输入电流：300A。 原边电流测量范围：0～±600A。 副边额定输出电压：0～4±1%V。 电源电压：±15V。 电流消耗： ≤20mA。 响应时间： ≤5us。 7. 直流接触器：HFZ16-100。 最大工作电压：450VDC。 额定电流：100A。 铝壳发热电阻：72V2000W。 ▲四、基本配置 霍尔电流传感器FS300E2（两件，其中一件解剖），数字式万用表1件，48V开关电源1件，±15V开关电源1件，手动带灯开关1件，直流接触器1件，铝壳发热电阻1件，8mm T型六角套筒扳手1件，10mm T型六角套筒扳手1件，可移动平台和教板。 |
| 15 | 热敏电阻实训台 | 一、产品要求 选用主流新能源动力电池包配套热敏电阻，为比亚迪，江淮新能源等配套；提供热敏电阻4件，使用万用表实测不同温度下电阻变化，让学员掌握热敏电阻工作原理以及在动力电池包温度检测控制方法。 二、功能要求 采用主流新能源配套热敏电阻，与动力电池包内部温度检测使用的热敏电阻完全相同，安装在PTC发热模块上，实时测量温度与电阻变化规律。 教板绘制热敏电阻温度采集工作原理和注意事项。 选用热敏电阻为负温度系统，热敏感性优良，同一温度下电阻值误差不超过0.01%。 实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 三、技术参数 1. 平台外形尺寸（mm）：大约700*700*1450（长*宽*高）。 2. 教板外形尺寸（mm）：大约700*700（长*宽）。 3. 工作温度：-20°～+40°。 4. 开关电源：AC220V-DC12V-30A。 输入电压：220VAC。 输出电压：12V。 最大输出电流：30A。 短路保护：有。 过载保护：有。 散热方式：风扇散热（温控型）。 5. 热敏电阻：9～11KΩ。 ▲四、基本配置 热敏电阻4件（其中两件固定，两件备用），PTC恒温发热片2个，数字式万用表1件，开关电源1件，手动带灯开关2件，可移动平台和教板。 |
| 16 | 高压连接器插拔实训台 | 一、产品要求 选用深圳巴斯巴等主流厂家高压连接器，为比亚迪，北汽新能源，宇通客车等配套；安装在专用动力电池包箱体上，通过学员动手插拔，使学员掌握实际掌握高压连接器插拔操作，以及不按程序操作可能造成后果，为新能源电动车安全操作必备基础要领。 二、功能要求 采用深圳巴斯巴等主流厂家高压连接器，与动力电池包完全相同，安装在专用动力电池包箱体上，学员在无电情况下进行高压连接器的反复插拔。 高压连接器插头和插座均配接与动力电池包相同电缆线，电气连接方式与实车相同，并标注名称。 教板绘制各高压连接器插拔方法和注意事项。 配套提供维修开关插拔方法，放电正负极接插件插拔方法，充电正负极接插件插拔方法等辅助资源。 实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 三、技术参数 1.平台外形尺寸（mm）：大约700*700*1450（长*宽*高）。 2.教板外形尺寸（mm）：大约700*700（长*宽）。 3.工作温度：-20°～+40°。 ▲四、基本配置 专用动力电池包箱体，高压放电正极插头/插座，高压放电负极插头/插座，高压充电正极插头/插座，高压充电负极插头/插座，维修开关插头/插座。 |
| 17 | 铅酸动力电池组装连接实训台 | 产品要求 提供胶体免维护铅酸动力电池12V20AH（6-DZM-20）2组，每组6个，共12个；正负极桩头采用M5螺丝连接，桩头配保护帽，正极加红色，负极加黑色；可通过串联和并联组成不同电压等级电池模组；6个串联，组装成72V20A动力电池模组；两组并联在一起，组装成72V40A动力电池模组。 提供6平米电池连接线，两端压制M6高压线端子，长0.2米（20根），长0.5米（20根），长1米（5根），长2米（5根），用于学员现场连线。 提供5-36V可调电源适配器一台，用于对动力电池电压均衡，可选择性补电。 提供72V胶体免维护铅酸动力电池充电机一台，用于对电池模组手动充电。 提供72V2000W放电模块两件，100A电动车全密封继电器2件，用于对电池模组现场放电。 提供UT200A钳形表2件，用于对电池模组电压，电流等参数现场实测。 提供8mm T型六角套筒扳手1件，10mm T型六角套筒扳手1件，一字螺丝刀1件，十字螺丝刀1件，用于组装连接实训，培养学员动手能力。 提供工作台架一件，台面大约高1米，长1.5米，宽0.7米，铝合金结构台架，主材为40*40专用型材，结实稳定，美观大方，上面铺绝缘胶垫，工作台分两层，上层组装电池模组，下层放置工具和PTC发热模块。 工作台配工艺指导书挂架，带磁吸5件，用于悬挂电池模组安装指导书。 工作台配白板，可在白板上记录书写，方便教学互动。 ▲本项目需配套比亚迪E5原厂动力电池模块：动力电池作为核心零部件，共13个模块组成，总电压高实操危险；投标企业需配套此主流纯电动轿车教学用原装磷酸铁锂电池模块一件，用于模块电池测量认识，该电池模块为该动力电池包原车配套。 |
| 18 | 磷酸铁锂动力电池（方形）解剖实训台 | 一、设备要求 选用主流新能源磷酸铁锂动力电池，单体电池3.2V60AH和3.2V50AH两种，铝壳方形，为南京金龙，众泰汽车等配套；每种单体电池各2件，可以测量电压和内阻，培养学员对磷酸铁锂动力电池（方形）基础知识掌握。 二、功能要求 单体电池放在平台上，借助数字式万用表，学员可以对不同型号单体电池电压和内阻进行实测；了解磷酸铁锂动力电池3.2V电压平台和基本参数。 借助自备充电机，可以给单体电池补电。 实训台由平台和教板组成，教板立放，绘制三维立体解剖图，介绍该型单体电池基本知识，使学员快速掌握磷酸铁锂动力电池基本参数。 实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 实训台配备解剖完整磷酸铁锂单体电池2件，真实再现磷酸铁锂电池内部结构。 三、技术参数 1.平台外形尺寸（mm）：大约700*700*1450（长*宽*高）。 2.教板外形尺寸（mm）：大约700*700（长*宽）。 3.输入电源：AC220V±10% 50Hz。 4.工作温度：-5°～+40°。 5.动力电池类型：环保型磷酸铁锂动力电池（方形铝壳，单体电池3.2V60AH和3.2V50AH）。 ▲四、基本配置 磷酸铁锂动力电池3.2V60AH（两件，其中一件解剖），酸铁锂动力电池3.2V50AH（两件，其中一件解剖），数字式万用表一件，单体电池充电机一件，电子秤一件，数显卡尺一件，可移动平台和教板。 |
| 19 | 数字钳式万用表 | 一、功能要求 性能稳定，安全，可靠的交直流数字钳形表，整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心，全量程的过载保护电路，钳形表用于测量交直流电压，交直流电流，电阻，二极管，电路通断，电容，频率，温度等，最适合于测量新能源电动车回路电流大小。 技术参数 |
| 20 | 新能源电驱动传动系统集成 | 一、设备要求 选用主流新能源纯电动车零部件，功能和控制方式与通用纯电动车完全相同，真实地呈现了新能源电驱动系统核心零部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数，以及高压系统安全注意事项，并培养学员对新能源电驱动系统故障分析和处理能力，适用于技工院校学院新能源课程教学和维修实训设备。 ▲二、功能要求（提供证明材料并加盖原厂公章原件） 真实可运行的新能源电驱动传动系统集成，充分展示各主要零部件组成结构和逻辑控制关系。 2. 各主要部件安装在平台上，电气连接方式与实车相同，可以方便拆卸，让学员在拆装连线过程掌握高压系统零部件拆装要点和安全保护。 3. 提供设备配套的PPT课件，完整讲述主要零部件功能和引脚定义。 4. 动力电池包显示器（7寸）和仪表安装在教板上，教板上绘制电路控制图，油门踩下后，观察车辆运行状态各项参数，掌握纯电动车运行过程控制逻辑和主要部件参数变化规律。 5.借助智能开关，在显示屏上再现各状态下控制逻辑。 6. 传动轴输出端加装磁粉制动器，模拟车辆负载系统，通过调整两端负载大小，真实再现电驱动传动系统不同工况下（启动、加速、匀速、减速、停车、爬坡等）电流和电压等参数变化规律。 7. 动力电池包设置有机械维修开关，拔出机械维修开关后，可以打开上盖观察；高压电器连接器均采用深圳巴斯巴产品，性能可靠。 8. 动力电池包半透明设计，内置LED排灯照明，便于学员观察电池内部结构。 9. 真实的机械齿轮传动和刹车系统，观察制动能量回馈电流变化，掌握制动能量吸收概念。 10. 实训台带电动真空助力液压制动系统，开关信号通过压力传感器智能控制真空泵工作。 11. 实训台配备12V电源接地机械开关，可随时断开12V接地，切断整个系统电源。 12. 实训台配备有制动器防护罩等安全保护装置。 13. 教板完整显示电驱动传动系统工作原理图，并安装用检测端子，借助万用表和示波仪，实时检测各种状态下参数变化。 14. 实训台由平台和教板组成，平台水平放置，安装主要零部件；实训台底部安装4个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 15. 实训台配备智能化故障设置和考核系统，由教师设置故障，学员分析并查找故障点，各主要零部件引出检测口，直接在故障部位检测，掌握实车故障处理能力。 三、技术参数 1.外形尺寸（mm）：大约1600*1200*1800（长*宽*高）。 2.输入电源：AC220V±10% 50Hz。 3.辅助蓄电池：12V45AH。 4.动力电池类型：环保型磷酸铁锂动力电池（方形铝壳，单体电池3.2V50AH）。 动力电池包容量：72V50AH（3.7度电）。 完全充放电次数：2000次。 工作温度：-20°～60°。 5.电机控制器：72V300A（智能交流变频控制技术）。 6.驱动电机：72V5KW（交流变频异步电机）。 7.变速箱：两级斜齿轮传动，总减速比1:10；运行噪音小于70分贝。 8.磁粉制动器：PBS-50（带可调张力控制器）。 额定转矩：50N.m。 许用转速：1500r/min。 9.车载充电机： 类型：强制风冷车载智能充电机。 输入电压：100～240VAC。 输入功率：不大于3.3KW。 防护等级：IP67。 抗震等级：SAEJ1378。 10.DC-DC转换器： 类型：自然风冷DC-DC转换器。 输入电压：72VDC。 输出电压：13.8VDC。 输出功率：500W。 四、实训目的要求 了解新能源电驱动传动系统控制原理。 了解新能源电驱动传动系统主要零部件功能。 熟悉新能源电驱动传动系统各种状态下逻辑控制关系，掌握电流，电压，电机转速，负载等参数变化规律。 熟悉电子油门踏板如何控制驱动电机转速。 熟悉负载变化对驱动电机转速影响。 明确新能源高压系统操作安全注意事项，学会高压连接器插拔方法。 熟悉新能源电驱动传动系统故障现象，并根据逻辑控制关系，学会查找故障原因。 ▲五、基本配置 磷酸铁锂动力电池包，车载充电机，DC-DC转换器，仪表，充电插口，电机控制器，电子油门总成，换挡机构总成，驱动电机，变速箱，传动轴，前轮碟刹，皮带传动，磁粉制动器，手动张力控制器，助力器带泵总成，真空泵总成，真空罐总成，辅助蓄电池，智能故障设置和考核系统，可移动平台和教板。配套新能源汽车文化建设(挂图、标牌等)。 |
| 21 | 新能源电驱动传动系统虚拟检测与展示软件 | 一、设备要求 以新能源电驱动传动系统集成为原型，采用三维建模与动画等形式；真实地呈现了新能源电驱动系统核心零部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数，以及高压系统安全注意事项，功能与新能源电驱动传动系统集成紧密衔接，能够培养学员对新能源电驱动系统原理与结构认知，并能够培养学生新能源汽车驱动传动系统故障分析和处理能力，适用于职业技术学院新能源汽车课程教学。 ▲二、功能要求（提供证明材料并加盖原厂公章原件） 以新能源电驱动传动系统集成为原型，能够充分展示各主要零部件组成结构与原理，含整台教具，电池包，BMS电池管理系统，电机控制器，驱动电机，电子油门踏板，车载充电机，蓄电池，DC-DC转换器，变速箱等。 2. 以动画形式，再现电驱动传动系统各种状态下各零部件（仪表，驱动电机，电子油门踏板，制动踏板等）的工作状态。 3. 在动态电路图上，模拟测量各线路电流变化规律，测量数据与实车相符，测量结果直观展示在检测端子附近。 4. 在动态电路图上，模拟测量各节点电压变化规律，测量数据与实车相符，测量结果直观展示在检测端子附近。 5. 配套电动汽车维修训练课程教材，总页数不少于200页，系统讲述新能源电驱动系统工作原理，检测方法，故障点排除，适用于新能源大赛培训指导；教材不少于以下12个任务书和任务工单。作为课堂学生用教材，本项目共配套提供100本。 教材须大致涵盖下述学习任务： 任务一 纯电动汽车电源系统认知。 任务二 纯电动汽车驱动电机与控制系统认知。 任务三 纯电动汽车底盘传动与制动认知。 任务四 纯电动汽车行驶负载模拟训练。 任务五 纯电动汽车常见故障与分析方法训练。 任务六 纯电动汽车动力电池的认知。 任务七 电动汽车高压连接器的插拔方法训练。 任务八 纯电动汽车大电流继电器的认知。 任务九 纯电动汽车驱动电机的认知。 任务十 纯电动汽车减速箱及差速器的认知。 任务十一 霍尔电流传感器的认知。 任务十二 热敏电阻的认知。 三、实训目的要求 了解新能源电驱动传动系统控制原理。 了解新能源电驱动传动系统主要零部件功能。 熟悉新能源电驱动传动系统各种状态下逻辑控制关系，掌握电流，电压，电机转速，负载等参数变化规律。 熟悉电子油门踏板如何控制驱动电机转速。 熟悉负载变化对驱动电机转速影响。 明确新能源高压系统操作安全注意事项。 |
| 22 | 驱动电机解剖拆装实训台 | 一、设备要求 选用主流新能源交流变频电机，母线电压72V，花键齿18齿连接，为河北御捷，陆地方舟等电动车配套；通过解剖，清晰展现驱动电机内部结构，是学员掌握驱动电机结构原理，判断故障的好帮手。 二、功能要求 驱动电机放在平台上，借助手动摇把，可以使驱动电机主轴旋转，观察电机转子运动。 驱动电机内部编码器，温度传感器均以不同颜色标识，清晰显示安装位置和连线方法。 实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 实训台配教板，清晰再现内部零部件名称和联接方式。 实训台另配1台驱动电机，供学员练习拆装。 三、技术参数 1.平台外形尺寸（mm）：约700*700*1450（长*宽*高）。 2.教板外形尺寸（mm）：约700*700（长*宽）。 3.工作温度：-20°～+40°。 4.驱动电机：交流变频驱动电机。 四、基本配置要求 驱动电机，手动摇把，可移动平台。 |
| 23 | 电动汽车高压安全操作实训台 | 一、产品组成要求 1. 高压线束、高压接插件、高压开关、高压部件、移动台架等。 2. 台架面板框采用优质铝型材结构，面板采用4mm厚铝塑板，喷绘彩色原理图，安装有检测端子。 3. 智能故障设置系统。 二、功能要求 1. 真实电动汽车高压线束、高压接插件、高压开关及高压部件组成，可实现高压器件的认识、插拔、检修等实训内容。 ▲2. 模拟电动汽车在充电、行驶等过程中充电口、车载充电器、动力电池组、电池管理系统、电机控制器、永磁同步电机、电动空调、电动助力转向等高压系统，以及低压控制端、舒适系统的工作状态和工作电压、电流，为电动汽车故障诊断、检测的过程中对高低压系统检测的安全操作实训提供平台。 3. 配备电动汽车高压部件安全操作规范，配合实训台实现高压部件安全操作的教学目的。 4. 利用实训台面板上的检测端子，结合高性能电子万用表可实现检测绝缘电阻、高压带电等的实训教学。 5. 通过面板上的电路原理图，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析新能源汽车高压器件的结构组成。 三、技术参数 1. 外形尺寸：约1200x1000x1700（mm）。 2. 外接电源：AC 380V±10% 50Hz。 3. 工作电压：低压12Vdc、高压330-380Vdc。 4. 工作温度：-40℃～+50℃。 |
| 24 | 高压配电箱 | 产品配置要求 比亚迪E5原厂总成，含： 1.接触器 1）主供电接触器。 2）主预充接触器。 3）交流充电接触器。 4）直流充电接触器正。 5）直流充电接触器负。 2.传感器 1）霍尔传感器。 2）预充电阻。 3）漏电传感器。 |
| 25 | 高压配电箱 | 产品配置要求 比亚迪E6原厂总成，含主接触器、电流霍尔传感器、快充接触器、放电保险、DC接触器、空调接触器、空调预充接触器、负极接触器、充电保险等。 |
| 26 | 电机控制器 | 技术参数 比亚迪E5原厂总成 冷却方式：水冷 控制模块：IGBT 最大输出容量：180KW 最大输出电流：270A 防护等级：IP67 |
| 27 | 电机控制器 | 技术参数 比亚迪E6原厂总成 冷却方式：水冷 最大输出功率：120KW 防护等级：IP67 最大输出电流：420A |
| 28 | 高压安全防护套装 | 配置要求 500KV高压防护服 、绝缘安全帽 、护目镜、绝缘鞋、绝缘手套、绝缘防护垫等。 |
| 29 | 人体模特 | 产品规格要求 1) 男士塑料模特（配套储存外箱）。 2) 男模特身高：大约184cm；三围：大约94 75 95cm。 |
| 30 | 绝缘手套测试工具 | 一、产品要求 可靠地鉴别绝缘手套的泄漏电流，绝缘老化，工频耐压等参数，保障试验工作者的安全。 功能要求 可同时测试3双绝缘手套，并可读取每只的泄漏电路，准确判断不合格的绝缘手套；结构底部装配脚轮，可随意移动。 三、技术参数 1. 输入电压：~220V50HZ。 2. 输出电压：0-30KV。 |
| 31 | 常用绝缘工具套装 | 产品配置要求 绝缘工具包括全套的绝缘尖嘴钳、绝缘电工钳、绝缘一字批、绝缘十字批、绝缘单、开口扳手、绝缘单梅花开口扳手、绝缘套筒、绝缘棘轮扳手、绝缘接杆、绝缘内六角、扳手等。 线束维修工具套装。 |
| 32 | 高压检测仪器套装 | 配置要求 检测仪器包括耐高压交直流电流表、万用表、示波器、绝缘电阻检测仪、单节电池充放仪。 |
| 33 | 急救箱 | 产品规格要求 1.实物尺寸：约355*200*220。 2.颜色：银色。 3.材质：铝合金、中纤板。 4.功能：收纳储存/出诊。 |
| 34 | AED自动体外模拟除颤仪（训练专用） | 一、产品要求 1. 由主机、电池盒、训练专用电极贴片和遥控器组成。 2. 适用于高等医学院校、护理学院、职业卫生院校、医院师生进行BLS训练、教学使用。 3. 熟悉BLS的急救过程和步骤，掌握AED的使用方法。 二、功能要求 1. 产品符合人机工程学。打开盒盖，AED自动开机，关闭盒盖，则设备自动关闭。单键除颤功能操作。 2. 模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤工作，全程中文语音提示。 3. 中英文语音转换，可调节音量。 4. 内置多个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可随时暂停，可继续BLS过程。 5. 故障模拟功能，通过遥控器选择，包括除颤过程有其它接触病人身体、贴片位置错误、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低。 6. 电量管理功能，系统自动侦测电池电量、当电池电量不足时，系统将语音提示。 7. 可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用。 |
| 35 | 液晶彩显高级电脑心肺复苏模拟人 | 一、产品要求 1. 采用美国心脏学会(AHA)2010国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 2. 产品造型完美、功能强大、操作方便。 3. 执行标准：美国心脏学会(AHA)2010国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 二、功能要求 1. 液晶彩显:人工呼吸与胸外按压、模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示。 2. 模拟标准气道开放。 3. 人工手位胸外按压时：动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域) 由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。液晶计数显示详细记录按压错误的具体原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。 4. 人工口对口呼吸(吹气)时：动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数）；语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因，以便训练者及时改正。 5. 按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）。 6. 操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期CPR操作。 7. 操作频率：最新国际标准：至少100次/分。 8. 操作方式：训练操作；考核操作(普及考核、自定义考核)。 9. 操作时间：以秒为单位计时。 10.语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 11.成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单。 12.检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 13.检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。 三、产品材料要求 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 |
| 36 | 护栏杆及隔离带套装 | 配置要求 不锈钢栏杆座一米线警戒线。 伸缩栏隔离带。 银行排队护栏移动防护栏。 4. 1.2mm 304不锈钢。 |
| 37 | 绝缘工作台 | 技术参数 桌面：采用优质防静电胶皮全覆盖桌面，防静电桌面通过了《国家电子行业标准SJ/T10694-2006规定》的点对点电阻防静电测试。防静电胶皮厚2mm。面板采用三聚氰胺聚合板，厚度25mm（另有50mm的加厚桌面可选）。 桌架：钢壁标厚为1.2mm的加厚钢管，钢管横截面尺寸为40×40mm，防锈漆采用静电喷涂工艺。 脚垫：采用可调节的车胎防滑胶承重脚垫。 进行动力电池拆解维修的工作台，要求为条纹防滑绝缘垫，承重＞500kg。 尺寸：约1800*800*800mm。 耐压≥10KV。 |
| 38 | 红外测温仪 | 产品要求 采用精密激光技术，使测量更准确并可重复测量。 带背照灯的 LCD 大型显示屏便于用户查看和读取信息。 轻型小巧的设计便于将仪器装入工具箱。 二、功能要求 1. 显示最小、最大或平均温度，或两次测量值之间的差值。 2. 高温和低温警报，可快速显示超出限制的测量值。 三、技术参数 1. MT4 MAX: 8:1 的距离与光点尺寸比。 2. MT4 MAX+: 10:1 的距离与光点尺寸比。 3. IP40 防护等级提供额外的保护。 4. 电源为一 (1) 节 AA 电池。 5. 温度范围：MT4 MAX:-30 °C 至 350 °C（-22 °F 至 662 °F）。 MT4 MAX+: -30 °C 至 400 °C（-22 °F 至 752 °F)。 精度（环境温度为 23 °C ± 2 °C 时的几何校正）：≥ 0°C。 MT4 MAX:读数 ± 2.0 °C 或 ± 2.0 %，取较大值。 MT4 MAX+:读数 ± 1.5 °C 或 ± 1.5 %，取较大值。 ≥-10 °C 至 <0 °C：± 2.0 °C< -10 °C：± 3.0 °C。 ≥ 32 °F：MT4 MAX:读数 ± 4.0 °F 或 ± 2.0 %，取较大值。 MT4 MAX+: 读数 ± 3.0 °F 或 ± 1.5 %，取较大值。 ≥ 14 °F 至 < 32 °F：：± 4.0 °F< 14 °F：± 6.0 °F。 6. 响应时间（95 %）：<500 ms（读数的 95 %）。 7. 光谱响应：8 mm 至 14 mm。 8. 发射率：0.10 至 1.00。 9. 距离与光点尺寸比：10:1（在能量为 90 % 时计算所得）。 10.显示屏分辨率：0.1 °C (0.2 °F)。 11.可重复性（读数的 %）：MT4 MAX:读数的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C(±2.0 °F)，取较大值。 12.MT4 MAX+: 读数的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F)，取较大值。 13.电源：1 AA IEC LR06 电池。 14.电池寿命：开启激光和背光时为 12 小时。 15.重量：220 g (7.76 oz)。 16.尺寸：(156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in。 17.工作温度：0 °C 至 50 °C（32 °F 至 122 °F）。 18.存放温度：-20 °C 至 +60 °C（-4 °F 至 140 °F），无电池。 19.工作湿度：10 % - 90 % 相对湿度，30 °C (86 °F) 时无冷凝。 20.工作海拔：平均海拔 2000 m。 21.存放海拔：平均海拔 12000 m。 22.跌落测试：1 m。 23.防护等级（IP）：IEC 60529 规定的 IP40。 24.震动和冲击：IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms。 25.合规：EN/IEC 61010-1。 26.激光安全：FDA 和 EN 60825-1 二级。 27.电磁兼容性标准：61326-1 EN 61326-2。 |
| 39 | 气、电、灯组合鼓 | 规格要求 ABS工程塑料外壳，内部铁质表面喷塑支架，10米卷轴。 |
| 40 | 绝缘杆 | 一、功能要求 主要用于分合高低压开关、拉合电闸及用于带电作业线夹。 二、规格要求 耐压等级：10kV。 绝缘杆长度：3米。 |
| 41 | 绝缘夹钳 | 规格要求 耐压等级：10kV。 杆长：1米。 |
| 42 | 装有绝缘柄的工具 | 一、产品要求 1. 配置ABS高强度工具盒，方便携带。 2. 内含28缘工具，并配置两层EVA托垫，确保工具摆放整齐及取用方便。 技术参数 所有绝缘工具耐压1000V，工具符合IEC 60900：2004标准。 工具配置清单 序号 名称 规格 数量 1 10mm系列6角套筒 8mm 1 2 10mm系列6角套筒 9mm 1 3 10mm系列6角套筒 10mm 1 4 10mm系列6角套筒 11mm 1 5 10mm系列6角套筒 12mm 1 6 10mm系列6角套筒 13mm 1 7 10mm系列6角套筒 14mm 1 8 10mm系列6角套筒 15mm 1 9 10mm系列6角套筒 16mm 1 10 10mm系列6角套筒 17mm 1 11 10mm系列快速棘轮扳手 8" 1 12 10mm系列转向接杆 6" 1 13 开头扳手 8mm 1 14 开头扳手 10mm 1 15 开头扳手 12mm 1 16 开头扳手 13mm 1 17 开头扳手 14mm 1 18 梅花扳手 8mm 1 19 梅花扳手 10mm 1 20 梅花扳手 12mm 1 21 梅花扳手 13mm 1 22 梅花扳手 14mm 1 23 活动扳手 10" 1 24 10mm系列T型杆 200mm 1 25 一字螺丝刀 2.5*75mm 1 26 一字螺丝刀 4*100mm 1 27 十字螺丝刀 0#X60 1 28 十字螺丝刀 #2X100 1 |
| 43 | 非接触式试电笔 | 技术参数 高压试电笔；耐压10kV；低压试电笔：6v-24v。 |
| 44 | 耐压测试仪 | 一、功能要求 1. 采用240*64绘图型液晶显示器显示，人性化的界面设计易于操作。 2. 具有中、英文显示界面，可满足不同用户的不同需要。 3. 恒压输出：输出电压的调整率在±1%范围内，避免因输入电源电压不稳及负载变化而使输出电压变化，测量结果不准确。 4. 具有快速放电功能，测试仪能在直流测试完0.2s的时间内把被测试体及回路中的电放完，确保操作人员的安全。 5. 具有直流测试开路侦测功能，可防止直流测试时因测试线脱落造成误判。 6. 过零启动可防止被测试件损坏。 7. 电压按时间梯度上升，寻找击穿点分析。 8. 可设置电流上限报警及下限报警功能，防止因测试线脱落造成误判。 9. 电流偏移功能可消除测试夹具的漏电流对测试结果的影响。 10.在测试过程中，可手动改变输出电压的大小。 11.具有真实电流测量功能。 12.具有电弧侦测测试功能。 13.具有GFI保护功能。 14.绝缘电阻具有自动换挡、手动换挡功能。 15.绝缘电阻具有量程保持功能，可提高工作效率。 16.可预先设置保存测试参数：可设置30个文件，每个文件可设置99个测试步。 17.具有键盘锁，保护测试参数不被操作人员修改。 18.前面板软件校准，不用打开即可进行参数校准。 二、配置要求 标配PLC接口，选配RS232C、RS485、USB、GPIB接口。 |
| 45 | 数字电桥 | 功能要求 支持直流电阻（DCR）、电解电容测量。 数据记录功能（最大值、最小值、平均值）。 支持SCPI通讯协议。 提供系统设置，可根据需要配置中文或英文、蜂鸣器、屏幕亮度等。 手动和自动量程。 具有开路、短路校准功能。 比较器分选（5档）、报警功能。 二、技术指标 1. 测量频率最高100kHz，1Hz步进连续可调。 2. 测试电平10~2000mV,1mV步进连续可调。 3. 基本测量精度0.2%。 4. 内部偏置电压输出10mV~1500mV。 5. 3.5寸TFT显示，5位显示。 6. 通讯：USB Device、RS232（或485）、Handle，GPIB(选配)，USB Host(选配)。 |
| 46 | 脉冲测试仪 | 产品要求 产品为汽车线路电路检测仪器，汽修万用表电线短路故障脉冲测试仪。 商品毛重：100.00g 系统：安全系统 |
| 47 | 端子测试工具（万用接线盒） | 技术要求： 主要强调各种规格的“T”型线，能满足轿车竞赛系统的所有保险丝、继电器、传感器、执行器插接测量之用，要有足够的通流能力和可重复插接使用能力。 探针：具备测量方便，不破坏原车线束。 鳄鱼夹：用以作暂时性电路连接。锯齿状的夹口可以牢牢地夹住要着色的零件，保证不会让零件松脱，个性化的绝缘设计，操作更安全。 可调电阻：可设置虚接故障；还可以起到保护用电器的作用。 表笔头：用PVC硅胶线，表笔灵敏度高、精准、质量好耐用，可直插电源表使用。 三通：测量性能高，使用方便。 测试灯：方便用于检测器件是否带电，绝缘性能高。 测试线：满足车辆各种检测保险丝、继电器、元器件插接测量。 |
| 48 | 端子拆卸工具 | 产品规格 1. 25件套端子拆卸工具，汽车线束接头退针器。 2. 单套包装尺寸：约45x25.5x7cm。 3. 重量：1.9kgs。 |

备注：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料、主要技术参数等仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

# 第三章  投标人须知

# 一、  说明

### 1  资金来源

财政资金

### 2  采购人

采购人是指获得资金的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本招标文件的采购人特指“广东省粤东高级技工学校”，简称采购人或买方。

### 3  采购代理机构

采购代理机构是指依法取得采购资格、从事采购代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的采购代理机构特指“广东公真招标采购服务有限公司”，简称采购代理机构。

采购代理机构地址：汕头市龙湖区练江路7号龙湖工业区F5幢南座第二层东侧北向

采购代理机构电话：0754-87224019

采购代理机构传真：0754-87224019

### 4  合格的投标人

4.1  投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

4.2  投标人须为在中华人民共和国国内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法的营业执照；

4.3  投标人须提供2017年度的财务审计报告或基本户银行出具的近期资信证明（2017年1月1日之后成立的单位只须提供成立至今的财务审计报告或基本户银行出具的近期资信证明）；

4.4  投标人须提供近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（成立不足三个月的单位只须提供成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料）；

4.5  投标人须在参加本项目招标采购活动的最近三年内无严重违法记录，并提供《参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函》（成立不足三年的单位只须提供成立至今在经营活动中没有重大违法记录的声明函）；

4.6  本项目不接受联合体投标。

### 5  合格的货物和相关服务

5.1  本采购项目为货物及相关服务采购，提供的货物必须是全新的。

5.2  货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

5.3  投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

### 6  投标费用

6.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

# 二  招标文件

### 7  招标文件构成

7.1  要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请函

- 用户需求书

- 投标人须知

- 合同格式

- 投标文件格式

7.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 8  招标文件的澄清

8.1  潜在投标人对本招标文件如有疑问，请于2018年9月18日17：00时前将问题按投标邀请书中载明的邮政地址以书面函件形式（加盖投标人公章）交至采购代理机构。答疑文件将以书面形式发至投标人。答疑文件为招标文件的组成部分。

### 9  招标文件的修改

9.1  投标截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2  招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

9.3  招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对所有投标人均有约束力。

# 三  投标文件的编制

### 10  投标的语言

10.1  投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

### 11  投标文件构成

11.1  投标文件的组成：

11.1.1商务部分

1）投标函

2）有效的营业执照复印件和其它招标文件要求的资质证书复印件（加盖投标人公章）

3）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件（加盖投标人公章）

4）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（加盖投标人公章）

5）投标人基本情况

6）投标人近三年来完成的同类项目情况表

7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖投标人公章）

8）投标人通过“信用中国”网站与中国政府采购网查询到的信用记录截图（加盖投标人公章）

9）2017年度的财务审计报告或基本户银行出具的近期资信证明复印件（加盖投标人公章）

10）近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（加盖投标人公章）

11）投标人已提交本项目投标保证金的证明材料复印件（加盖投标人公章）

12）投标人认为有必要提供的其它材料（加盖投标人公章）

11.1.2 技术部分

1）投标技术方案（加盖投标人公章）

2）与采购人需求差异表（加盖投标人公章）

3）项目人员组织架构及项目主要负责人经验和资质情况（加盖投标人公章）

4）投标人认为有必要提供的其它材料（加盖投标人公章）

5）产品技术资料彩页（如有）

11.1.3 经济文件

1）投标报价表

2）分类报价明细表

3）中小企业声明函

4）监狱企业声明函

5）残疾人福利性单位声明函

6）政策适用性说明

11.1.4 唱标信封

1）投标报价表

2) 分类报价明细表

3）投标人已提交本项目投标保证金的证明材料复印件（加盖投标人公章）

4）电子文件（经济、商务、技术部分文件, 电子文件采用DVD－R光盘或U盘储存，其中经济部分文件需用MS Office的Excel格式提供。）

11.2  投标人编制投标文件必须包括上述内容，但不限于上述内容。投标文件（含商务部分、技术部分及经济部分）一同装订成一册，并编制目录和页码；唱标信封单独封装。

### 12  投标文件格式

12.1  投标人应按投标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”、“投标报价表”、“分类报价明细表”等（详见第五章投标文件格式）。

12.2  投标人不得将同一设备包中的内容拆开报价，否则将导致其报价被拒绝。

12.3  “投标报价表”和“分类报价明细表”另做一份放入“唱标信封”中以供开标时使用。

### 13  投标报价和货币

13.1  投标人应按招标文件“第二章 用户需求书”中的内容进行报价。

13.2  国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.3  在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

13.4  如果投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求所提供设备有未报价或漏报、错报、缺报等情况，采购代理机构将视其为投标人予以采购人的报价优惠报价，中标后不予调整。

### 14  投标人资格的证明文件

14.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2  投标人应符合招标文件“第二章 用户需求书”中规定的资格条件，否则将导致投标无效。

### 15  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1  投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

15.3 投标人在阐述上述第15.2（3）时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，必须等于或优于。

### 16  投标保证金

16.1  投标人应在递交投标文件前提交投标保证金人民币15000.00元（人民币壹万伍仟元整）作为其投标的一部分，投标保证金可以采用银行转账、银行电汇、银行或保险公司出具保函的方式提交。

16.2  投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.8条的规定不予返还投标人的投标保证金。

16.3  投标保证金采用银行转账或银行电汇方式提交的，在投标截止时间前到达以下指定账户。

投标保证金专用账户如下：

收款单位：广东公真招标采购服务有限公司

开户银行：民生银行汕头华山路支行

帐    号：698051791

16.4  投标保证金采用银行或保险公司出具保函方式提交的，保函有效期应自项目开标之日起不低于90天，并且确保于投标截止时间前将原件递交至采购代理机构工作人员手中。

保函递交地点：汕头市龙湖区练江路7号龙湖工业区F5幢南座二层东侧北向

16.5  凡没有根据本须知第16.1和16.3条（或16.4条）的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第27.4条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

16.6  未中标投标人的投标保证金在本项目中标通知书发出之日起5个工作日内无息退回。

16.7  中标人的投标保证金在中标人与招标人签订合同并将合同副本或复印件提交至招标代理机构确认后在5个工作日内无息退回。

16.8  下列任何情况发生时，投标保证金将不予返还：

① 购买了招标文件而由于自身原因决定不参加投标，未在开标截止时间前提前一个工作日以书面形式通知代理机构，导致项目开标时因不足三家投标人到场而流标的；

② 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

③ 投标违反法律、法规规定及招标文件规定导致中标无效的；

④ 中标人在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同；

⑤ 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

⑥ 中标人在规定期限内未能按本须知的规定支付中标服务费；

⑦ 中标人在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金；

⑧ 中标人拒绝履行合同义务的。

### 17  投标有效期

17.1  投标报价应在规定的开标日后的（90）个日历日内保持有效。

17.2  特殊情况下，在原报价有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长报价有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被不予返还。接受延长报价有效期的投标人将不会被要求和允许修正其报价，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和不予返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 18  投标文件的式样和签署

18.1  投标人应准备投标文件正本一份和副本四份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

18.2  投标文件的正本需打印 ，并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由投标人或其授权代表用姓或首字母签字或盖骑缝章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

18.3  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

# 四  投标文件的递交

### 19  投标文件的密封和标记

19.1  为方便开标唱标，投标人应将投标报价一览表单独密封提交，并在信封上标明“唱标信封”字样。

19.2  投标文件正本上注明“正本”，副本上注明“副本”

19.3  投标人应将投标文件正本（正本必须单独密封）和所有的副本（副本不需每本单独密封，可将全部副本密封在一起）分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

19.4  再将以上所有文件（唱标信封、投标文件）统一密封。

19.5  投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

19.6  内外层信封均应：

1)清楚标明递交至：广东公真招标采购服务有限公司。

2)注明“项目编号： ”、“项目名称：广东省粤东高级技工学校汽车维修（新能源汽车技术）重点专业项目教学设备项目”和“在2018年10月8日下午15时00分之前不得启封”的字样。

19.7  内层信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.8  如果外层信封未按本须知第19.1－19.7条要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

### 20  投标截止时间

20.1  采购代理机构在本须知第19.6条规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间（2018年10月8日下午15时00分）。

20.2  采购代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改投标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20.3 采购代理机构于开标前30分钟开始接收投标文件。

### 21  迟交的投标文件

21.1  采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 22  投标文件的修改与撤回

22.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但采购代理机构必须在第20条规定的投标截止时间之前，收到修改或撤回的书面通知。

22.2  投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

22.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4  从投标截止时间至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定不予返还。

#### 23  评标委员会

23.1  依法组成评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

# 五  开标与评标

#### 24  开标

24.1  采购人和采购代理机构在开标时间于开标地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

24.2  开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明（如有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。

24.3  在开标时没有启封和读出的投标文件内容（包括按照本须知第 22.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

24.4  采购代理机构将做开标记录，记录包括在开标时宣读的投标人名称、投标报价等内容。

24.5  开标时投标人不足三家的，采购代理机构按照《中华人民共和国政府采购法》重新组织招投标。

#### 25  投标人资格审查

25.1  开标结束后，采购人或采购代理机构将依法对各投标人的资格进行审查。

25.2  资格检查是指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中要求达到的投标人资格条件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标人提交的投标文件才得以进入评标环节，未通过资格审查的投标人其投标文件将被拒绝。

25.3  当通过资格审查的合格投标人不足三家时，采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》重新组织招投标。

#### 26  投标文件的澄清

26.1  在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

#### 27  投标文件的符合性审查

27.1  进入评标环节后，评标委员会首先对通过资格审查的投标人所提交的投标文件进行符合性审查。

27.2  符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。对没有通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其做无效投标处理。

27.3  当投标文件通过符合性审查的投标人不足三家时，采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》重新组织招投标。

27.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5  通过符合性审查须满足以下条件：

（1）投标文件封面及关键页均有按招标文件要求加盖公章或签字

（2）投标报价内容满足招标文件要求且没有超出限价范围

（3）投标函内容及有效期满足招标文件要求

（4）投标文件有提供投标人法定代表人身份证明书

（5）投标文件有提供投标人法定代表人授权委托书（非法定代表人投标时）

（6）投标内容无重大（实质性）偏离项目采购需求书的要求

（7）投标文件中没有出现明显对采购人不利的附加条件

（8）投标文件没有其它不符合本项目招标文件规定或违反相关法律的内容

#### 28  评标

# 28.1  综合评审

28.1.1 定标原则

评标工作将严格按照招标文件的要求和条件，对通过符合性审查的投标文件进行综合评审。通过评审，评出综合评审最优的投标人。

# 28.1.2 评标办法

评分标准和细则

| 评分因素 | 分值 |
| --- | --- |
| 1、商务 | 20分 |
| 2、技术 | 50分 |
| 3、价格 | 30分 |

28.1.2.1 商务评分：20分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 4 | 投标人或设备制造商自2015年以来完成新能源汽车教学设备项目业绩，中标通知书和合同及验收报告齐全，每项业绩得1分，满分4分。以投标人中标通知书（并附中国政府采购网截图）和合同为准，复印件装入投标文件，原件带至开标现场备查，不提供或提供资料不齐全的不得分。 |
| 2 | 企业商务实力 | 3 | 投标人具有有效的ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证、ISO14001 (GB/T24001) 环境管理体系认证、OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全管理体系。每提供一个得1分，最多得 3分。 提供以上证书复印件并加盖公章及在中国认证认可委员会“认证认可业务信息统一查询平台” http://cx.cnca.cn/rjwcx/web/cert/index.do的认证体系系统查询结果为有效期内的截图并加盖公章，未按要求提供证明材料按无效证书处理。 |
| 3 | 师资培训能力保障 | 3 | 需为采购方的汽车专业教师提供省厅级政府部门备案的专业培训学院或高职院校、技师学院培训的机会，提供具备能够提供针对本新能源汽车专业的师资培训。能提供开班培训等相关承诺证明材料得3分。 （需提供省级或以上培训学院或高职院校、技师学院（需是省厅级政府部门认定）的证明资料及针对该项目出具的培训承诺证明，开标现场提供原件核查，无提供的不得分）。 |
| 4 | 企业技术实力 | 6 | 投标人或设备制造商与新能源汽车制造厂合作研发新能源汽车培训设备，提供新能源汽车生产企业合作协议(汽车销售公司合作协议无效)，原件备查。（复印件装入投标文件，原件带至开标现场备查））协议内容有合作研发新能源汽车培训设备得3分，未提供或提供的合作协议内容不符合要求的不得分。 投标人或设备制造商承办过省级以上新能源汽车技能大赛得3分，不提供不得分。（提供相关证明材料） |
| 5 | 售后服务 | 4 | 1.投标人为本项目拟定施工方案和售后服务方案。方案内容详细、具体且优于用户要求得2分；提供施工方案和售后服务方案得1分；不提供不得分。 2.投标人在广东省内设有售后服务机构，并能在6小时内响应采购人服务要求的得2分。不提供不得分。 |
| 合计 | 20 |  |

28.1.2.2 技术评分：50分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 30 | 依据投标供应商投标文件中技术参数的响应程度综合评分，完全满足或更优的得30分，带“▲”号技术参数每负偏离一项扣2分，普通技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 培训方案 | 9 | 根据投标人提供技术培训方案，且培训方案详细，能够对使用单位提供前期和后期的技术培训（包括：培训人员数量、培训课程、培训证书、培训教师的资历、培训计划安排等），根据提供的培训方案分档优9分；良6分；差3分。不提供方案不得分。 |
| 3 | 拟投入该项目专业人员实力 | 5 | 根据投标人或设备制造商拟投入本项目人员配置方案，每提供1名汽车专业中级职称以上或汽车维修工二级以上职业资格证书，复印件装入投标文件，原件带至开标现场备查。） 每提供一个证书得0.5分，满分5分，提供近三个月社保证明，不提供或提供资料不齐全的不得分。 |
| 4 | 主要设备成熟稳定性 | 6 | 投标人或设备制造商提供的新能源电驱动传动系统集成和电动汽车高压安全操作实训台经省级以上权威机构检测，证明设备性能稳定及成熟，提供检验报告（复印件装入投标文件，原件带至开标现场备查），每提供一项得3分，满分6分，未提供检验报告原件或提供的不是该设备检验报告的不得分。 |
| 合计 | 50 |  |

28.1.2.3每个评委对各投标人的商务、技术评分的算术平均值即为该投标人的商务、技术得分。

28.1.2.4价格评议：30分

（1）对小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位投标的扶持：

① 投标人为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位提供了投标人制造的产品（包括由该单位承担的工程和提供的服务，由投标人提交）或者提供了其他小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品时，报价评分时给予6%的价格扣除，即：以上单位的评标价格＝该单位核实后的投标报价×（1－6%）；

② 本条款以投标人提交的《中小企业声明函》、《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》为准（仅须提交以上三者之一即视为符合条件，未提交视为不符合）；

③ 非小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的投标人其评标价格＝该单位核实后的投标报价。

（2）价格评分办法：

经评标委员会审核后，以满足招标文件要求且有效的最低评标价格定为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式折算递减：

价格得分＝(评标基准价/评标价格)×30

注：超过此本项目预算价的投标作无效投标处理。价格评分仅限于通过符合性审查的有效投标人。评标价是指按照招标文件的要求通过商务和技术评审并调整后的最终价格。

28.1.3投标人的最终评标得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

28.1.4根据各投标人的评标总得分由高到低顺序列出投标人的名次，报评标委员会确认后，推荐综合得分高的前两名为中标候选人。

28.1.5评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

### 29  评标结果公示

29.1  评标结束后，采购代理机构和采购人将在中国政府采购网、广东省政府采购网、中国财经网、汕头市门户网站上公示采购结果。

# 六  授予合同

### 30  授标时更改采购货物数量的权力

30.1  采购人在授予合同时有权在（数量增减变更：投标报价的±10%）幅度内对“第二章 用户需求书”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 31  中标通知书

31.1  中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.2  中标通知书发出后，中标人不签订合同及不履行合同将承担违约责任。

31.3  中标通知书是合同的一个组成部分。

### 32  签订合同

32.1  中标人应按指定的时间、地点与采购人签订合同

32.2  “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32.3  中标人结算时须开具与其名称一致的正规发票。

32.3  合同在履约保证提交后生效。

### 33  中标服务费

33.1  按照招标人与采购代理机构的约定，中标人应按规定在领到中标通知书时向采购代理机构交纳中标服务费。

33.2  收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文”规定的货物类标准，按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：

招标代理服务收费标准

| 中标金额（万） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% |

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收（本项目未单独提供标底编制服务）。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%＋200万元×1.1%

＝1.5万元＋2.2万元

＝3.7万元

# 第四章  合同格式

（仅供参考）

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据2018年   月   日广东公真招标采购服务有限公司对甲方的                 项目（项目编号：   ）”进行公开招标的招标结果和招标文件的要求，经双方协商一致，达成此合同：

一、项目名称：

二、合同总金额及结算付款：

1、本项目合同总金额为中标价人民币               元（大写人民币               元）。

2、付款方式：

（1）签订政府采购合同后，整个项目经采购人验收合格，及运行一周后无故障并提供足额、合法、有效的凭证后，中标人支付本项目中标金额的5%款项作为履约保证金。

（2）中标人负责办理相关付款资料、提供全额含税发票，经审批后，采购人在10个工作日内办理申请财政支付手续，按政府集中支付程序一次性向中标人支付本项目金额的100%款项，付款时间最终以省财政拨付的时间为准。

（3）自项目验收合格之日起3年后，在无质量问题情况下由采购人返还中标人所付的履约保证金。

三、项目清单及技术参数：

（格式自拟）

四、项目质保期：整个项目设备部分免费保修期为三年（易耗品保修期为一年，含上门服务，设备厂家保修期超过三年的按厂家保修条例质保）。

五、项目完成时间：     年   月   日前完成到货、安装、调试等工作并验收合格后交付甲方使用。

六、项目实施地点：

乙方需将所有货物以原厂家原封包装运送至安装地点，由甲方、乙方验收人员现场检查包装后方可启封、调试。

七、质量要求和乙方对质量负责条件和期限

1、乙方提供的所有货物或系统均要求为全新、符合国家质量检测标准和招标文件的要求。制造商执行的货物制造、检验和验收的标准要达到国标及同等相关标准。并具有完整的原厂家标识、产地证明、使用说明书及相关资料。

2、乙方向甲方提供优质咨询和技术支持以有效地解决技术难题，随时电话或书面解答系统使用方面的疑问，并根据需要派人到现场服务。

3、质保期内免费三包，处理因质量发生的故障，终身维护（不可抗拒因素除外，如火灾、地震等）。

4、不论质保期内外，乙方对甲方提出的质量问题和维修要求，必须在6小时内做出响应，如需上门处理须在24小时内到达现场，及时解决问题，直到故障排除为止。

5、保修期内设备的维护由负责，出现设备质量及技术故障问题，由乙方负责无偿保修，经维修仍不能使用的应予以更换，并承担由此引起的实际费用。

八、知识产权：

乙方应保证其享有其提供设备在知识产权方面的权利，如果在甲方使用过程中一旦发生第三方指控时，应由乙方负责与第三方交涉，并承担由此产生的一切法律和经济上的责任。如果在诉讼或仲裁中被认定构成侵权，程序或设备的使用被禁止，乙方应自行承担费用承担替换或修改程序，使之不再构成侵权，并在实质上用同样的质量进行同样的服务，并赔偿甲方由此所致的经济损失，任何知识产权纠纷与甲方无关。

九、项目验收：

项目完成，具备验收条件，乙方向甲方提供完整资料和验收报告，甲方应及时组织有关部门进行验收，并签署验收单。

十、违约责任：

1、乙方逾期交货或完成安装的，甲方在不影响本项目整体的情况下，可从合同未付款中按相应逾期部分设备金额的百分之   扣除违约金。超出   日，甲方有权单方解除合同。

2、乙方未经甲方同意，验收前擅自启封设备的原包装，甲方有权拒收设备，乙方应向甲方支付相应设备部分金额百分之   的违约金。

3、乙方提供的所有设备必须是原装正品并与设备清单所列型号及技术标准相符；否则，乙方负责更换为符合本合同规定的设备，因此造成延误的，应按相应设备金额百分之   支付违约金。

4、乙方项目质量不符合同规定标准的，甲方有权拒绝验收，乙方应向甲方支付相应设备金额百分之五的违约金。因此造成项目延误的，应按相应设备金额百分之   支付违约金。

5、乙方不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，甲方有权解除合同，并按合同价款百分之   赔偿甲方损失。

6、 如果甲方不能按合同约定付款，则乙方有权延期交货；超出   日，乙方有权单方解除合同并要求甲方按相应款项金额的百分之   计付违约金。

7、甲方无正当理由拒收乙方货物的，乙方有权解除本合同，甲方应向乙方偿付合同款总值百分之    的违约金。

十一、争议的解决

1、 凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、 本合同的诉讼管辖为交货地法院或甲方所在地（合同未实际履行时）法院。

3、 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部份仍应继续履行。

十二、通知

1、本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

2、 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

十三、其它

1、项目的质量问题发生争议，由汕头市质量技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定。

2、乙方不得将本招标要求中的任何内容透露给第三方。

3、乙方不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。乙方如违约，甲方有权终止合同，并依法追究乙方的违约责任。

十四、合同的组成文件

在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、中标通知书、投标文件、招标文件、往来信函及本合同之所有附件等）均为本合同的有效组成部分。

十五、本合同一式十一份，由甲方执八份、乙方执二份、采购代理机构执一份，具有同等法律效力。

| 甲方： | 乙方：（中标人） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

# 第五章  投标文件格式

商务部分

一、投标函

投 标 函

致：广东公真招标采购服务有限公司

根据贵方为                           项目（项目编号： ）的投标邀请，我方（投标人名称）作为投标人正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，包括如下等内容，并已单独密封封装：

1、唱标信封【一份】（按招标文件要求的内容）；

2、投标文件（商务部分、经济部分、技术部分）【正本一份，副本四份】；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号为      投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白且无任何异议；

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）我方郑重承诺：技术响应表中所响应的内容描述，为真实可靠，若有弄虚作假，我方愿承担其法律、经济等有关责任。

（十）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		 邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		 代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日　　　期：

二、有效的营业执照复印件和其它招标文件要求的资质证书复印件（加盖投标人公章）

三、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件（加盖投标人公章）

法定代表人身份证明书

致：广东公真招标采购服务有限公司

先生/女士，现任我公司         职务，为法定代表人，特此证明。

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照或事业单位法人证书（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

投标人（公章）：

签发日期：

注：法定代表人的姓名必须与营业执照或或事业单位法人证书法定代表人姓名完全一致。

以下空白处请附上法定代表人身份证复印件（双面）

四、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（加盖投标人公章）

法定代表人授权委托书

致：广东公真招标采购服务有限公司

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　　　               　　　（投标人名称）在下面签字的　　　　　　（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的　　　　　　（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                           项目（项目编号： ）的建设、供货及安装等相关服务的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于　　　　年　　月　　日签字生效，有效期至　　　　年　　月　　日，特此声明。

投标人（公章）：

投标人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职　务：

被授权人（签字）：

职　务：

注：法定代表人授权委托书实际有效期应不少于本投标文件有效期。

以下空白处请附上被授权人身份证复印件（双面）

五、投标人基本情况（据实自主编制）

六、投标人近三年来完成的同类项目情况表

近三年来完成的同类项目情况表

| 序号 | 项目名称及概述 | 使用单位及地点 | 项目 规模 | 合同 金额 | 实施 时间 | 完成 情况 | 使用单位电话及联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）近三年指2015年至今。

（2）请附上相关证明材料并加盖投标人公章；

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日    期：

七、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的声明函

致采购人、采购代理机构：

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，我司在此郑重声明：

我司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法行为以及记录，未处于任何投标禁止期内。

我司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。特此声明！

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日　期：      年    月    日

八、投标人通过“信用中国”网站与中国政府采购网查询到的信用记录截图

注：“信用中国”网站网址：www.creditchina.gov.cn；中国政府采购网网址：www.ccgp.gov.cn。

九、2017年度的财务审计报告或基本户银行出具的近期资信证明

注：2017年1月1日之后成立的单位只须提供成立至今的财务审计报告或基本户银行出具的近期资信证明复印件

十、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

注：成立不足三个月的单位只须提供成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

十一、投标人已提交本项目投标保证金的证明材料

十二、投标人认为有必要提供的其它材料

技术部分

一、投标技术方案（格式自拟）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

  - 投标人对招标文件中技术规格的书面应答，包括但不限于产品品牌、技术描述、技术规范、技术参数、配件及配置清单、技术文件和资料、技术说明书、图纸、安装调试验收介绍、时间安排和售后服务等内容，可以是原厂有关产品说明书、产品样本、检验报告或其他形式的书面文件等；

  - 产品的质量标准、检测标准、测试手段（如有）。

  - 产品主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明（如有）。

  - 供货方式及交货进度表（如有）。

  - 附相关证明资料/产品宣传彩页（如有）。

  - 项目管理方案（如有）。

  - 售后服务方案（如有）。

  - 安装指导、调试及验收方案（如有）。

  - 培训方案（如有）。

  - 采购人配合的条件及投标人提供的伴随服务（如有）。

  - 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日   期：    年   月   日

二、与采购人需求差异表

说明：投标人应根据其提供的货物和服务，逐条对照招标文件“采购人需求”的内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的差异内容，以便查对和评审。投标人没有列出的内容或提交空表的，评标委员会可视为完全符合招标文件要求。

与采购人需求差异表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 原条款 | 简要内容 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| 1 | 一 |  |  |  |
| 2 | 二 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注 1、如条款出现偏离，应在“偏离情况”栏内注明“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”栏内予以说明；如条款无偏离，则应在“偏离情况”栏内注明“无”。

2、提供的货物性能指标以符合采购要求为原则。如有偏离，需客观反映，不得以“优于”、“正偏离”等带主观色彩的描述影响专家评审。

3、投标人提供产品技术资料彩页进行对照（如有）。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日   期：    年   月   日

三、项目人员组织架构及项目主要负责人经验和资质情况

本项目人员组织架构（据实自主编制）

投标人（投标人公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日   期：

主要负责人管理经验和资质

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 具有认证资格 |  |
| 获得奖项 |  |
| 已完成工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 竣工日期 | 工程质量 |

注：提交主要负责人的毕业证书、资格认证书的复印件，加盖投标人公章。

四、投标人认为有必要提供的其它材料

五、产品技术资料彩页（如有）

经济部分

一、投标报价表

投标报价表

项目编号：                       项目名称：

| 项目内容 | 规格数量 | 投标报价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小写： 大写： |
| 完工期 |  |
| 质保期 |  |

注：

      - 此表应与投标保证金（函）凭证按“投标人须知”的规定一同密封标记提交；

      - 投标价应按招标文件要求的货币种类填报。如果投标人在投标文件中给与有效的最终折扣，上述折扣将被评标委员会理解为按比例摊分到各项价格构成当中；

      - 人民币投标总价的报价方式为货交最终交货目的地点；

      - 投标项目的完工期为合同签订后至完成项目建设所需的时间，评标委员会以此确定投标是否响应招标文件的要求。完工期应注明具体起算点。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期 ：      年   月   日

二、分类报价明细表

分类报价明细表

项目编号：                       项目名称：

  - 投标产品列价表                                        （人民币·元）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术描述 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注制造商及原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： | 人民币（大写）： ； （小写）￥： |
| 产品列价表所列单价应包括制造中所需零配件和原材料已交及未交的进口税、产品税、销售税和其它税费； 所有报价包含目的港至最终目的地的运输、保险费、装卸费以及可能产生的相关费用、及招标文件中规定的其它伴随服务费； 所投产品为进口产品时应包含进口增值税、进口关税及用于通关等的所有费用。 |

  - 其它分项报价表

（人民币·元）

| 序号 | 项 目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随机附件、专用维护工具费用 |  |  |  |
| 2 | 正常运转 年备件、易损件费用 |  |  |  |
| 3 | 货物设计或制造技术涉及的专利费或执照费 |  |  |  |
| 4 | 操作系统/软件费用(含升级技术支持) |  |  |  |
| 5 | 货到最终目的地的交货验收费用 |  |  |  |
| 6 | 安装和运行调试和临时验收费用 |  |  |  |
| 7 | 培训服务费用 |  |  |  |
| 8 | 售后服务费用 |  |  |  |
| 9 | 其他(若有) |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

注：

- 设备列表中的报价应包括随机附件、保证设备正常运行所需备件、专用电线、电缆和专用工具等。

- 安装调试费包含当地政府主管部门对产品安装征收的各类费用以及须向有关政府部门报审及验收费用。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期 ：      年   月   日

三、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定。本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                           项目（项目编号：            ）采购活动时提供的是本企业的产品（包括由本企业承担的工程和提供的服务），或者提供的是其他                 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的产品。本条所称的产品不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日　期：

四、监狱企业声明函

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的标准，本公司是由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.本公司参加                           项目（项目编号：            ）采购活动时提供的是本企业的产品（包括由本企业承担的工程和提供的服务），或者提供的是其他监狱企业制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日　期：

五、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2.本单位依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.本单位为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.本单位通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加                           项目（项目编号：            ）采购活动时提供的是本单位的产品（包括由本单位承担的工程和提供的服务），或者提供的是其他残疾人福利性单位制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：近三个月依法为安置残疾人缴纳社会保障资金的证明文件

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日　期：

六、政策适用性说明格式

政策适用性说明

按照政府采购的有关政策要求，在本项目的技术方案中，我单位采用了符合政策的节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 该产品报价占总报价比重 （累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 产品 |  |  |  |  |
| 环保 标志 产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |

注：1. “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后，同时提供下述文件（均为复印件，加盖报价供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖报价供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖报价供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布。

2、报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期 ：     年    月    日

唱标信封

一、投标报价表

二、分类报价明细表

三、投标人已提交本项目投标保证金的证明材料复印件

四、电子文件（经济、商务、技术部分文件, 电子文件采用DVD－R光盘或U盘储存，其中经济部分文件需用MS Office的Excel格式提供。）